SISTEM ZA HLAĐENJE MOTORA

Sistem za hlađenje ili rashladni sistem vozila je važan i neizostavan dio svakog motora u vozilu. Postoje dvije vrste sistema za hlađenje motora – jednostavniji, koji podrazumijeva hlađenje motora vazduhom i nešto složeniji sistem za hlađenje motora rashladnom tečnošću.

Hlađenje motora je izuzetno bitno i neophodno, s obzirom na to da tokom rada ila dolazi do paljenja smješe unutar cilindara, te se oslobađa velika količina toplote koja se prenosi na zidove cilinadara, ali i na cijeli motor. S obzirom na to da bi usljed velike toplote došlo do širenja metalnih dijelova motora, povećavala bi se i sila trenja između klipa i cilindra.

Ako bi sila trenja postala veća od snage samog motora, motor bi automatski prestao sa radom, uz velika oštećenja koja bi pretrpio, odnosno došlo bi do potpune havarije motora. Da bi se preduprijedili gore navedeni problemi važno je da se motor konstantno hladi tokom svog rada. To se postiže efikasnim sistemom za hlađenje motora.

## Osnovni sistemi za hlađenje motora

Da bi se motor zaštitio od štetnog djelovanja visoke temperature neophodno je da se vrši njegovo hlađenje u toku rada. U tu svrhu se koriste sistemi za hlađenje koji se mogu svrstati u dvije grupe:

- sistemi za vazdušno hlađenje motora

- sistemi za hlađenje motora pomoću rashladne tečosti.

### Hlađenje motora pomoću vazduha

Hlađenje pomoću vazduha se uglavnom primjenjuje kada su u pitanju motori manje snage. Mi znamo da se na ovakvim tipovima motora postavljaju rebra kako bi se dobila što veća dodirna površina hlađenja. Da bi se povećao efekat rashlađivanja, neophodno je da se povećaju pritisak i brzina strujanja vazduha. Povećanje brzine strujanja vazduha se postiže korišćenjem ventilatora koji dobija pogon od koljenastog vratila motora preko klinastog kaiša.

Broj obrtaja ventilatora bi trebalo da bude stalan, pa kaiš (remen) treba da bude uvijek pravilno i dovoljno zategnut. Rebra na bloku i glavi motora ne bi smjela da budu zamašćena od ulja niti zaprljana od prašine, jer se u suprotnom sprečava strujanje vazduha, a samim tim i hlađenje motora.

#### Prednosti i mane hlađenja motora pomoću vazduha

Glavne prednosti ovakvog hlađenja motora uključuju jednostavnost dizajna i lako održavanje samog sistema. Takav sistem hlađenja ne povećava masu same pogonske jedinice, a takođe na njega ne utiču promjene spoljne temperature.

Negativne strane ovakvog sistema za rashlađivanje uključuju značajno uzimanje snage motora korišćenjem ventilatora, povećan nivo buke tokom rada, loše izbalansirano uklanjanje toplote iz pojedinačnih komponenti motora, nemogućnost korišćenja sistema blokova motora, nemogućnost akumulacije toplote koja se izdvaja za dalju upotrebu, kao što je na primjer grijanje putničkih prostora.

### Hlađenje motora pomoću rashladne tečnosti

Kod motora koji se rashlađuju pomoću rashladne tečnosti kanali se nalaze u bloku i glavi motora kroz koje struji tečnost, odnosno voda. Ti kanali se nalaze u neposrednoj blizini zagrijanih mjesta na motoru. Hlađenje rashladnom tečnošću se posmatra kao kružno prinudno hlađenje. Koristi se vodena pumpa koja prouzrokuje strujanje rashladne tečnosti ali i ventilator, hladnjak i termostat.

Vod sa termostatom se koristi kako bi se brzo dostigla radna temperatura motora. Taj skraćeni put koji prelazi rashladna tečnost se koristi samo dok se ne dostigne željena radna temperatura, a obilazni put rashladne tečnosti preko hladnjaka se koristi tek kada se motor automobila više zagreje.

Voda prima u sebe toplotu sa zagrejanih mesta, usled čega se i ona sama zagreje. Tako zagrejana voda prelazi u hladnjak motora u kome se prvo ohladi, a onda se ohlađena ponovo vraća u motor kako bi opet primila toplotu. To zapravo znači da rashladna tečnost konstantno kruži od motora do hladnjaka i nazad.

#### Prednosti hlađenja motora pomoću rashladne tečnosti

Sistem koji koristi otklanjanje toplote pomoću posebne tečnosti zbog svog dizajna može efikasno ukloniti višak toplote iz mehanizama i svih pojedinačnih dijelova konstrukcije motora. Za razliku od vazduha, uređaj sistema za hlađenje motora tečnošću doprinosi bržem podešavanju tj. postizanju radne temperature prilikom pokretanja. Takođe, motori sa antifrizom rade mnogo tiše i manje su skloni detonaciji.

Kod motora velikog broja vozila najčešće se koristi hlađenje pomoću rashladne tečnosti, stoga ćemose njime više pozabaviti.

Osnovni dijelovi rashladnog sistema motora

Rashladni sistem vozila koji funkcioniše po principu hlađenja uz pomoć rashladne tečnosti je složen sistem i postoji veliki broj dijelova koji su važni da bi taj sistem besprekorno funkcionisao i dao željene rezultate:

- ekspanziona posuda u koju se dosipa tečnost

- hladnjak

- termostat

- pumpa za vodu / rashladnu tečnost

- ventilator

- cjevovodni sistem sa sistemom kanala u bloku i glavi motora

- podsistem za grijanje i ventilaciju putničkog prostora

## Kako funkcioniše sistem za hlađenje motora

Prilikom startovanja vozila, u motoru dolazi do okretanja koljenastog vratila tj. radilice,  a samim tim i ventilatora koji je postavljen tako da usmjerava strujanje vazduha prema hladnjaku. Vodena pumpa je povezana sa radilicom preko zupčastog kaiša, a pokretanjem radilice i pumpa za vodu počinje sa svojim radom ali u praznom hodu zbog termostata koji je zatvorio kolo kruženja tečnosti.

Paljenje smješe goriva i vazduha u cilindrima izaziva povećanje temperature motora odnosno njegovo zagrijavanje. Kada temperatura motora dostigne optimalnu radnu temperaturu termostat se otvara, a rashladna tečnost počinje da cirkuliše sistemom i vrši svoj primarni zadatak.

Zagrijana tečnost iz motora se kreće prema hladnjaku, tačnije donjem rezervoaru hladnjaka, gde protiče kroz rebrasti dio sa kanalicama, koji se naziva lameralni dio, gdje se hladi usljed cirkulacije spoljnjeg vazduha i tako rashlađena se ponovo cjevovodnim sistemom vraća u glavu motora i blok motora i sve tako u krug.

Dio zagrijane vode se može iskoristiti i za zagrijavanje prostora u kabini. Podsistem u motoru koji služi za grijanje i ventilaciju putničkog prostora je riješen na različite načine u zavisnosti od proizvođača.

Ako iz bilo kog razloga ovaj sistem prestane sa svojim kontinuiranim tj. pravilnim radom dolazi do povećanja temperature motora, a odgovarajući senzori daće signal vozaču u vidu paljenja lampice na instrument tabli, da je motor previše zagrijan, tj. da se automobil pregrijava. To je obaveštenje vozaču da se što prije zaustavi i ugasi automobil kako bi spriječio oštećenje motora.

## Pumpa za vodu

Osnovna uloga vodene pumpe jeste da poveća brzinu strujanja rashladne tečnosti kroz cio rashladni sistem u automobilu. Vodena pumpa za auto je najčešće centrifugalnog tipa. Vodena pumpa sastoji se od: kućišta, rotora sa lopaticama, dovodnih i odvodnih cijevi za vodu i remenice.

Voda kroz cijev ulazi u sredinu obrtnog kola vodene pumpe koja se obrće velikom brzinom. Obrtno kolo zahvata vodu lopaticama, a voda usljed centrifugalne sile bježi ka obodu, gdje se u jednom kanalu skuplja i odatle pod pritiskom odlazi u motor.

Pumpa za vodu najčešće dobija pogon preko zajedničkog vratila sa ventilatorom preko klinaste remenice. U slučaju nedovoljne zategnutosti ventilatorskog remena, broj obrtaja vodene pumpe i ventilatora je manji pa je samim tim i hlađenje lošije. Ventilatorski remen je pravilno zategnut kada se pod normalnim pritiskom palca ulegne od 1,5 do 2 centimetra.

## Hladnjak

Hladnjak služi kako bi se voda za hlađenje, koja iz motora dolazi zagrijana, u njemu ohladila, da bi se tako rashlađena ponovo vratila u motor. Hladnjak se sastoji od: komore za vodu koja dolazi iz motora, otvora za sipanje vode, prelivne cijevi koja služi za regulisanje viška vode, a tu su još i saće hladnjaka, donje komore za rashlađenu vodu, zavjese za regulisanje hlađenja, crijevo za hladnjak i dr. dijelovi.

Saće čini najvažniji dio hladnjaka s obzirom na to da se u njemu obavlja hlađenje. Tu se nalazi veliki broj tankih cjevčica koje su postavljene vertikalno, a  izrađene su od materijala koji se brzo zagrijava i hladi.

Preko tih cjevčica se postavljaju limeni listići koji ih povezuju, i služe za povećanje dodirne površine sa vazduhom. U toku rada motora trebalo bi voditi računa da ne dođe do sakupljanja nečistoća koje bi ispunile saće i samim tim smanjile kapacitet hlađenja.  Zato ga povremeno treba očistiti.

Topla voda dolazi u gornju komoru hladnjaka, spušta se vertikalno kroz saće gdje se hladi, a potom se ohlađena skuplja u donju komoru hladnjaka, odakle nastavlja put ka motoru. Preporuka je da prilikom svake popravke i eventualnih kvarova uvijek nabavite nove rezervne delove, kako biste omogućili kontinuiran i jednako kvalitetan rad sistema za hlađenje.

## Termostat

Termostat se sastoji od kućišta termostata, ventila, harmonike u kojoj se nalazi alkohol ili etar kao lako ispariva tečnost koja se brzo širi na povišenoj temperaturi. Kada je motor hladan, voda se kreće kraćim putem iz šupljine bloka i glave motora do termostata od kojeg se vraća u pumpu.

Kada se postigne radna temperatura, alkohol počinje da se širi u rastegljivoj membrani i počinje da podiže ventil koji omogućuje proticanje vode prema hladnjaku. Kada se temperatura smanji, termostat se zatvara i tako održava radnu temperaturu vode. Voda bi trebalo da bude čista, bez primjesa karbonata koji se talože na zidove šupljina motora, jer se u suprotnom smanjuje prolaz vode i kapacitet hlađenja.

## Tečnost za hlađenje motora

Kao tečnost za hlađenje motora ne koristi se obična voda s obzirom na to da može izazvati stvaranje kamenca, usljed čega se može usporiti protok tečnosti kroz sistem. Osim toga voda se ledi na temperaturama ispod 0 stepeni Celzijusa, a to može dovesti do pucanja bloka motora i glave motora. S druge strane, tokom toplih, ljetnjih mjeseci zbog visoke temperature voda bi se gubila kroz vodenu paru.

Uz sve to voda ima i korozivno dejstvo na metalne dijelove sistema, pa se zbog svega navedenog kao tečnost za hlađenje motora koristi antifriz. Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod motora sa unutašnjim sagorjevanjem. Njegova osnovna namjena jeste da smanji tačku smrzavanja tečnosti, pa se na taj način sprečavaju značajna oštećenja motora.

Trebalo bi imati na umu da je etilen glikol, sastojak rashladne rečnosti tj. antifriza, otrovan za ljude i životinje, tako da prilikom rukovanja i dosipanja tečnosti u automobil treba biti posebno pažljiv i obazriv.

Antifriz ima brojne značajne karakteristike koje umnogome pospešuju i olakšavaju rad samog motora u automobilu.

- snižava tačku smrzavanja vode

- povećava tačku ključanja vode

- ima antikorozivna svojstva

- sprečava stvaranje kamenca

- sprečava pjenušanje

- sprečava taloženje

- podmazuje

Kao što nije preporučljivo da se kao tečnost za hlađenje motora koristi čista voda, tako nije preporučljivo ni da se koristi samo čist antifriz. Najbolji rezultati zapravo se mogu postići samo mjješavinom optimalnih količina vode i antifriza. Preporuka je da se koristi destilovana voda, s obzirom na to da se na taj način izbegava stvaranje kamenca.

Takođe, nije preporučljivo ni da se mješaju različiti tipovi antifriza. Ukoliko nekim slučajem niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu vašeg automobila, a neophodno je doliti ga, onda je najbolje rješenje da promijenite svu rashladnu tečnost.

Rashladni sistem automobila je veoma značajan segmet svakog vozila i bez njega bilo bi onemogućeno pravilno funkcionisanje vozila. Zato je posebno važno da vodite računa o sistemu za hlađenje motora i ne zanemarujete nijedan sastavni elemenat ovog sistema.

Zadatak: Tekst odštampajte ili sačuvajte elektronsku verziju, kako biste imali materijal za učenje. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili pitanja, možete mi se obratiti na gore ispisani mail ili u Viber grupu, a nadam se da ćemo već sledeće nedelje moći o ovome razgovarati i u učionici. O ovoj materiji možete dosta naći i u udžbeniku, kao i na Internetu. Srećno!