## Slide 1: Sile koje djeluju na vozilo
Profesor: Boris lazarević
Učenice: ljubana purić,
anđela mijajlović iv4

## Slide 2: Sadržaj
Sile koje djeluju na vozilo
Otpor kotrljanja
Koeficijent otpora kotrljanja
Otpor uspona
Otpor vazduha
Koeficijent otpora vazduha
Otpor ubrzanja
Masa i težina vozila
Položaj težišta i osovinske reakcije
Statički uslovi ravnoteže

## Slide 3: Sile koje djeluju na vozilo
Sila koja ostvaruje kretanje – vučna sila,
Sile otpora kretanju vozila,
Inercione sile različitog porijekla,
Sile koje potiču od vjetra i drugih uticaja.
Obimna sila - Fo

## Slide 4: Otpori kretanja
Otpor kotrljanja
Otpora nastalog usljeg klizanja gazeće površine po podlozi,
Otpora usljeg unutrašnjeg trenja u pneumatiku.
Uzroci koji prouzrokuju otpor kotrljanja
Ukupna suma otpora kotrljanja motornog vozila jednaka je sumi otpora kotrljanja svih točkova

## Slide 5: Koeficijent otpora kotrljanja
Konstrukcija pneumatika
Deformacija točka
f =
Vrsta podloge | fo
Asfalt - odličan | 0,010 – 0,018
Asfalt - prosječan | 0,018 – 0,020
Asfalt - loš | 0,020 – 0,023
Vlažan pijesak | 0,150 – 0,300

## Slide 6: Otpor uspona
Nastaje pri kretanju vozila na podlozi pod uzdužnim nagibom
Niz nagib - otpor „negativan“
Zavisi od..

## Slide 7
Kada se vozilo nalazi na uzdužnom nagibu
Direktno proporcionalna vertikalnom opterećenju koje točkove vozila pritiska uz podlogu
Direktno proporcionalna koeficijentu otpora kotrljanja

## Slide 8: Otpor vazduha
Razlika pritisaka na prednjoj i zadnjoj strani vozila
Otpor vazduha uzrokuje
Koeficijent otpora vazduha
A = 0,775*B*H
Čeona površina vozila
Vr = V W (m/s)
Brzina strujanja čestica vazduha u odnosu na vozilo

## Slide 9
Vrsta vozila | A(m2)
Putnička vozila, zatvorena | 1,6 – 2,8
Putnička vozla, otvorena | 1,5 – 2,0
Sportska vozila | 1,0 – 1,3
Teretna vozila | 3,0 – 5,0
Autobusi | 0,28 – 0,5

## Slide 10: Koeficijent otpora vazduha
Faktor aerodinamičnosti - K
K = Cx*
Vrsta vozila | K(kgm)
Putnička vozila | 0,20 – 0,35
Putnička, posebno aerodinamički oblikovana | 0,15 – 0,20
Putnička, otvorena | 0,40 – 0,50
Teretna vozila | 0,60 – 0,70
Autobusi | 0,30 – 0,40
Vrsta vozila | 
Putnička vozila | 0,20 – 0,35
Putnička, posebno aerodinamički oblikovana | 0,15 – 0,20
Putnička, otvorena | 0,40 – 0,50
Teretna vozila | 0,60 – 0,70
Autobusi | 0,30 – 0,40

## Slide 11: Otpor ubrzanja
Sila inercije – suprotstavlja se kretanju
Zamajac, koljenasto i bregasto vratilo, kardansko vratilo, pogonski točkovi
Ri =
Ri = m * a *

## Slide 12: Masa i težina vozila
Težina vozila
Ukupna masa vozila
Eksplataciona masa

## Slide 13: Položaj težišta i osovinske reakcije
Statička opterećenja
G – izaziva Gp,Gz

## Slide 14
Statički uslovi ravnoteže
Uzimajući u obzir lp + lz= l :

## Slide 15
Kada se vozilo nalazi na podlozi pod uzdužnim nagibom
Statički uslovi ravnoteže
Slijedi